附件1

佛山市三水弘声电器配件有限公司

自行监测方案

（方案号V20190101）

2019年1月1日

- 企业基本情况

企业名称：佛山市三水弘声电器配件有限公司

法人代表：陈洪家

所属行业：制造业

生产周期：连续性生产

地址：佛山市三水区西南科技工业园创业一路10号

联系人：苗惠光

联系电话：13809258256

电子邮箱：986929991@qq.com

主要生设备：电镀生产线、污水处理、压污泥机、抽线机、冲压机

废水处理及排放情况：

污水处理设计处置能力为270m³/d，采用化学沉淀法+活性过滤法相结合的处理工艺，处理达标后排入西南涌，废水排放口编号为WS-126101。

# 图1 废水处理流程图

# 废气处理及排放情况：

废气处理及排放情况：酸雾塔收集酸雾，使用铬酸雾喷淋法使酸气降低达到排放标准后经12米高排气筒（烟囱）外排，废气排口编号为FQ-126002。

# 图2 废气处理流程图

图3 全厂废水流向图

# 2、监测内容

# 2.1 监测点位布设

全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全公司/厂平面布置及监测点位分布图）

表1 全厂污染源点位布设

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | WS-126101 | 工厂东南角 | PH | ③ | 2小时一次 （在线监测） | 委托资质单位监测 (广州市谱尼测试技术有限公司） |
|  |  |  | COD、悬浮物、氰化物、总锌、 总铬、六价铬、石油类 总磷、总氮、氨氮、总砷、氟化物、 | ② | 每月一次 |  |
| 废气 | FG-126002 | 工厂北边 | 铬酸雾 | ② | 每半年一次 | 委托资质单位监测 (广州市谱尼测试技术有限公司） |
| 废气 | FG-126001 | 工厂中心 | 铬酸雾 | ② | 每半年一次 | 委托资质单位监测 (广州市谱尼测试技术有限公司） |
| 厂界 噪声 | ▲1# | 厂东边界外1米 | 厂界噪声 | ② | 每年一次 | 委托资质单位监测 (广州市谱尼测试技术有限公司） |
|  | ▲2# | 厂南边界外1米 | 厂界噪声 | ② |  |  |
|  | ▲3# | 厂西边界外1米 | 厂界噪声 | ② |  |  |
|  | ▲4# | 厂北边界外1米 | 厂界噪声 | ② |  |  |
| 监测方式是指①“自动监测”、②“物工监测”、③“手工监测与自动监测相结合” |  |  |

表2 监测分析方法、依据和仪器

表2     检测方法、主要分析仪器、检出限一览表

| 检测项目 | 检测方法 | 主要分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 便携式pH计 《水和废水监测分析方法》（第四版） | ST-20 便携式pH计 | 0.01（pH值） |
|  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 722S 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | BSA124S型 电子分析天平 | 4 mg/L |
|  | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 722S 可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 总铜 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | AA-7000 原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 总锌 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | AA-7000 原子吸收分光光度计 | 0.02mg/L |
|  | 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | AA-7000 原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | PF6-2 非色散原子荧光光度计 | 0.00004mg/L |
|  | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 | 722S 可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | JLBG126 红外分光测油仪 | 0.04mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | L5 紫外-可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 722S 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 总铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | AA-7000 原子吸收分光光度计 | 0.03mg/L |
|  | 总铝 | 间接火焰原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 2002年 | AA-7000 原子吸收分光光度计 | 0.1mg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 722S 可见分光光度计 | 0.004mg/L |
| 废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 | 722S 可见分光光度计 | 0.005mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | AWA5680 多功能声级计 | 35dB（A） |

| 2.4 监测质量保证措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1此次监测方式选择“自动监测与委托检测相结合”的方式进行。 |
| 2.4.1.1废水中的化PH指标采用在线全天连续自动监测。本司按照环境监测技术规范和自动监 控技术规范的要求安装自动监测设备，与环境保护主管部门联网，并通过环境保护主管部门验 收。在线设备运营、委托广东长天思源环保科技股份有限公司进行运营维护，该公司具有《环 境污染治理设施运营资质证书》及健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度，运营人 员都经过省环保协会职业技能培训中心培训，获得废水连续自动监测运营证书。另外我们对在 线设备运营还要求： |
| a、每季度配合环保局进行一次有效性审核及对比监测。每天将化验室检测结果与在线监测指标 取平行样进行比对，相对误差值符合《水污染源在线监测数据有效判别技术》规定的标准限值； |
| b、在线监控机房独立设置，专人采集数据和检查运行状况。保持室内及设备清洁，避免仪器 振动，满足温度15℃-25℃，湿度 85％以下等正常运行的要求，确保检测数据真实、有效。 |
| 2.4.1.2废气每季度配合环保局进行一次有效性审核及对比监测。 |
| 2.4.1.3 委托监测指标有：废水、废气、厂界噪声。监测采用委托监测方式进行，我公司委 托佛山量源环境与安全检测有限公司进行手工监测，佛山量源环境与安全检测有限公司是 经省级环境保护主管部门认定的CMA检测机构，具有独立法人资格的第三方公正性的检 测机构。业务范围涉及污染源环境监测、建设项目环境影响评价的环境现状监测、空气质 量监测、ISO认证系列环境监测、大气降水和生活饮用水监测。通过广东省资质认定计量 认证可开展的监测项目共239项。配备20多个专业检测室和多台进口先进分析检测仪器， 坚持"科学、公正、准确、高效“的质量方针，确保检测数据准确、公正、可靠。且该公司 未承担本公司监督性监测任务，满足《广东省国家重点监控企业自行监测及信息公开工作 方案》的相关要求。 |

1、废水监测结果

表3   监测结果表

| 采样位置 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水排放口 WS-126101 | pH值 | 7.17 | 无量纲 | 液态，无色无味、 无浮油 |
|  | 化学需氧量 | 20 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 1.37 | mg/L |  |
|  | 悬浮物 | 6 | mg/L |  |
|  | 总氰化物 | 0.004L | mg/L |  |
|  | 氟化物 | 1.44 | mg/L |  |
|  | 总锌 | 0.11 | mg/L |  |
|  | 总铬 | ＜0.03 | mg/L |  |
|  | 石油类 | 0.04 | mg/L |  |
|  | 总氮 | 6.91 | mg/L |  |
|  | 总磷 | ＜0.01 | mg/L |  |
|  | 总砷 | 0.0034 | mg/L |  |
|  | 六价铬 | ＜0.004 | mg/L |  |
| 备注：数据后标注“L”表示检出浓度低于检出限。 |

2、废气监测结果

表4   监测结果表

| 采样位置 | 检测项目 | 检测结果 | 排气筒 高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |
| 废气排放口 FQ-126001 | 铬酸雾 | 0.033 | 4.4×10-4 | 10 |
| 废气排放口 FQ-126002 | 铬酸雾 | 0.020 | 5.0×10-4 | 12 |

3、厂界噪声检测结果

表5    厂界噪声检测结果

| 监测高度 | 1.5m | 风速 | 1.3m/s | 天气 | 晴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 监测位置 | 主要声源 | 监测时间 | 监测结果 （单位：dB（A）） |
| 1# | 厂界东面外1米外监测点 | \ | 昼间 | 56.1 |
|  |  | \ | 夜间 | 46.8 |
| 2# | 厂界南面外1米外监测点 | \ | 昼间 | 58.3 |
|  |  | \ | 夜间 | 48.1 |
| 3# | 厂界西面外1米外监测点 | \ | 昼间 | 58.2 |
|  |  | \ | 夜间 | 48.6 |
| 4# | 厂界北面外1米外监测点 | \ | 昼间 | 57.8 |
|  |  | \ | 夜间 | 48.9 |
| 备注：“\”表示无明显声源。 |
| 监测点位示意图： |
| 4、监测方案的实施 |  |  |  |  |  |
| 本监测方案于2019年1月1日天始执行。 |  |  |  |
| 4、监测结果的公开 |  |  |  |  |
| 4.1 监测结果的公开时限 |
| 4.1.1 企业基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，于变更后的五日内公布最新内容； |
| 4.1.2 手工监测数据于每次监测完成后的次日公布； |
| 4.1.3 自动监测数据，包括化学需氧量、氨氮、PH的自动监测数据，汇总一天的每2小时均值后次日公布，节假日顺延。 |
| 4.2 监测结果的公开方式 |
| 本公司的自行监测信息通过广东省重点污染源综合管理平台中的企业自行监测信息报送平台填写和报送数据。 |
| 5、监测方案的实施 |  |  |  |  |
| 本监测方案于2019年1月1日开始执行。 |

# Text boxes

备注：“▲”为噪声监测点位。

道   路  ▲2#

工   厂

▲3#

佛山市三水弘声电器配件有限公司

弘美公司

道   路

空   地

▲1#

道   路  ▲4#

工   厂

道   路

工   厂